## Slide 1
部门：6A仓储材料管理组
日期：2025.12.23
6A有机废液泄露应急预案演练报告

## Slide 2: 演练计划
演习主题：有机废液接驳吨桶漏液应急处理
演练性质：有机废液泄漏应急处置
参加人员：6A仓储材料管理组、EHS 、中控室等部门相关人员、以及危废处置商代表
演练时间：2025年12月23日下午14点30分至15点00分
演练目的：检验仓库人员对有机废液漏液时的处理过程及对现场管控措施掌握程度，提升应急处理能力。

## Slide 3
演练方案
事件描述
1、6A废有机库抽取废液，现场打液人员发现有机废液吨桶下面有大面积的残液泄漏，经检查其漏液原因为废液吨桶底部有破损，故废液沿破损处流出。
应急处理过程简述：
先将应急承漏托盘放在吨桶漏液的位置下方接漏，再将废液吨桶里的有机废液转接至备用吨桶内；
用黄沙将残液包围避免扩大面积，并慢慢向内清理缩小受影响区域
用硫酸镁和吸液棉将现场残液清理干净。
物资准备
防护用品
吸液棉
黄沙
硫酸镁
备用吨桶
承漏托盘

## Slide 4
模拟演练过程
14:30 6A仓库人员在有机废液抽取废液时发现有机废液吨桶漏液；
14:30 6A仓库人员及时打电话告知中控室，并通知部门主管及EHS；
14:40 运输人员将备用吨桶放到漏液区备用；
14:40 仓库处置人员到达现场在入口出拉警戒线并管制人员进出，另一人携带吸液棉、硫酸镁、防护用品、等应急物资到达现场；
14:45 危废处置商穿戴防护用品，将应急防漏托盘放在漏液吨桶下面、将漏液吨桶及承漏托盘里的有机废液抽到备用吨桶里；
14:50 将地上的有机废液用黄沙围堵避免扩大面积，并慢慢缩小包围圈。用吸液棉及硫酸镁将现场残留液体清理干净并装入防化袋；
14:55 应急演练结束，警戒解除,演练总结。

## Slide 5: 演练实操
有机废液时发现装有机废液库吨桶损坏发生漏液
隔离现场电话通知主管中控室EHS汇报现场情况
拉起警示胶带现场隔离
再使用硫酸镁及吸液棉将现场残留液体清理干净
现场沾有废液的吸附棉装如防化袋中统一交给危废处置商带走
用黄沙围堵现场漏液并装入防化袋中
将应急承漏托盘的套管接上
将应急承漏托盘放在吨桶漏液的位置下方接漏，安装快接套管
快接套管放入备用吨桶内，将漏液吨桶里的废液放入备用吨桶内
用叉车将应急承漏托盘里的废液放入备用吨桶内盖紧盖子贴上标识

## Slide 6: 演练总结
有机废液吨桶漏液应急演练总结：
本次6A仓库有机废液吨桶漏液应急演练于指定时间开展，模拟了废液抽取过程中吨桶漏液的突发场景，各环节按预定流程推进，整体演练达到预期效果，现将情况总结如下：
1. 响应及时性良好：14:30发现漏液后，仓库人员第一时间告知中控室、部门主管及EHS，现场警戒及应急物资到位，各岗位响应衔接顺畅，无明显延迟。​
2. 处置流程规范：危废处置商按要求穿戴防护用品，完成防漏托盘放置、废液转移抽运操作；后续通过黄沙围堵、吸液棉与硫酸镁清理残留液体并装防化袋，处置步骤贴合危废漏液应急处置规范，操作专业。​
3. 应急协同有序：运输人员、危废处置商及管理部门间分工明确，警戒管制、物资供应、现场处置等环节配合默契，展现了良好的应急协同能力。
4. 演练闭环完整：从漏液发现到14:55演练结束、警戒解除并开展总结，整个流程形成闭环，符合应急演练的基本要求。

## Slide 7
THANKS
FOR
YOUR
ATTENTION